## Slide 1: Door Game
Презентацию подготовили студенты 1-го курса Института Интеллектуальной Робототехники
Мироненко Павел
Калашников Илья
Ильиных Татьяна

## Slide 2: Введение
Наша команда сделал игру, которая является аналогом игры “Виселица”.
Игра "Виселица" (Hangman) — это классическая словесная головоломка, в которой игрок пытается угадать загаданное слово, вводя буквы по одной. За каждую ошибку игрок теряет "жизнь" или приближается к проигрышу, что изображается в виде нарисованной виселицы. Цель игры — угадать слово до того, как закончатся попытки. Корни игры уходят в викторианскую Англию. Первые упоминания о ней датируются концом XIX века, когда она появилась как бумажная игра. Официально игра была описана в книгах по развлечениям в начале XX века, а её популярность выросла в 1970-х годах.
Рис.1 Игра «Виселица»

## Slide 3: Игра door game
Мы представляем уникальную адаптацию этой концепции, реализованную в виде цифровой микросхемы в Logisim. Игроку предстоит помочь человечку пройти путь через серию дверей, за которыми спрятано загаданное слово из восьми букв, выбранное из словаря. Если игрок угадывает букву, входящую в слово, дверь открывается, и человечек продвигается вперёд. Если же буква неверная, дверь остаётся закрытой, а игрок теряет одну из шести доступных жизней. Цель — открыть все двери, угадав слово, прежде чем закончатся жизни.
Рис.2 игра DOOR GAME

## Slide 4: Концепция игры
Общая структура
Дисплей и индикаторы: Вверху над клавиатурой отображается название "DOOR GAME", слева количество жизней ("LIVES: 6"), визуализация человечка и дверей.
Ввод букв: Клавиатура (ниже дисплея) с буквами A-Z и кнопка ”Enter” для подтверждения выбора.
Память (ROM): Хранит загаданное слово.
Логика сравнения (Реализована с помощью CDM-8): Проверяет, есть ли введённая буква в слове.
Счётчики: Отслеживают жизни и позицию человечка.
Вывод: Обновляет состояние игры (двери, жизни, позицию).
Рис.3 Матрицы для отображения загаданных букв, движения человечка и индикатор жизней
Рис.4 Клавиатура для ввода букв и кнопка для подтверждения ввода
Рис.5 Рандомайзер со словарем

## Slide 5: Процессор CDM-8
В проекте используется модификация процессора CDM-8 (m5)
В ходе модификации были добавлены флаг halt, отвечающий за завершение итерации кода и пины start и reset, отвечающие за старт кода и сброс процессора
К процессору подключены ОЗУ и ПЗУ по гарвардской системе
Рис.6 Процессор CDM-8 и два блока ПЗУ и ОЗУ

## Slide 6: программная часть проекта
Программная часть реализована на CDM-8 В данной программе мы используем стек для хранения адреса текущей буквы и маску для записи результата в регистр r0
Код лежит в ПЗУ и подключен непосредственно к процессору CDM-8 (m5)
Рис.7 Код на CDM-8
Рис.8 Процессор CDM-8 и два блока ПЗУ и ОЗУ

## Slide 7: Блок переключателей
Отвечает за вывод изображения на матрицу. Также хранит изображения всех букв и соответствующую букву слова, открывает дверь при поступлении сигнала от процессора
Рис.9 Блок переключателей

## Slide 8: Словарь
В блоке ПЗУ лежат 32 слова, записанные в 16-ричной кодировке.
Словарь подключен к рандомайзеру, который при каждой новой игре берет одно из 32 слов.
Рис.10 Словарь

## Slide 9: Animation controller
Этот блок отвечает за анимацию и движение человечка. Снизу подаются значения регистра r0 и доступные положения матрицы. (0 – пустая матрица, 1 – человечек стоит на месте, 2 – руки подняты, 3,4,5 положения двери)
Рис.11 Animation controller

## Slide 10: Switch
Этот модуль отвечает за трансляцию буквы на дисплее из алфавита, заранее заданного константами.
У схемы switch 9 входов и 9 выходов.
9 входов отвечают за:
Reset
Состояние игры - закончена ли она (победа/поражение)
Состояние слова – угадана ли буква на этой позиции
Clock (вход тактов)
Буква слова
Буква для вывода конца игры (победа/поражение)
Рис.12 Свитчи

## Slide 11: LIFE counter
Схема позволяет считать количество потраченных жизней.
Это делается путём сравнения на компараторе предыдущего и текущего значений регистра r0.
Если они совпадают, значит ни одна буква не была угадана.
Рис. 15 счетчик жизней
Рис. 14 блок контроля жизней
Рис. 13 Индикатор на схеме

## Slide 12: keyboard
В проекте так же реализована клавиатура, с помощью которой происходит взаимодействие между пользователем и аппаратной частью.
При нажатии на клавиатуре буквы, через тоннель подаётся сигнал и в регистре записывается определённая константа – номер буквы в алфавите.
Также введенная буква отображается отдельно на дисплее.
Рис.16 Клавиатура для ввода букв
Рис.17 реализация кнопок клавиатуры

## Slide 13: Вспомогательные модули
Рис.18 Инвертор
Используется в:
Отображении жизней (инвертор)
Контроле взаимодействия с ОЗУ (RAM address controller и RAM data controller)
Анимации (Tact Divider)
Заглушка ”DOOR GAME” (Switch Addition)
Рис.19 RAM address controller
Рис.20 RAM data controller
Рис. 22 Switch Addition
Рис. 21 Tact Divider

## Slide 14: демонстрационная игра
Видео ускорено 2х